## Slide 1: Генетические алгоритмы “Планирование пути робота”
Тищенко Артём, гр. 5130201/20101 (449м)
2025
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий

## Slide 2: Планирование пути робота
Вычисление пути, свободного от столкновений, от начальной позиции до конечной среди множества препятствий

## Slide 3: Классификация алгоритмов планирования пути

## Slide 4: Классификация алгоритмов планирования пути
По характеру среды:
Статические - карта среды известна заранее и не меняется
Динамические - препятствия могут появляться или перемещаться во время движения робота

## Slide 5: Классификация алгоритмов планирования пути
По принципу алгоритма:
Глобальные – предполагают знание полной карты окружающей среды
Локальные – построение пути на основе локальных данных, например, с датчиков робота

## Slide 6: Классификация алгоритмов планирования пути
По полноте поиска:
Точные – гарантируют нахождение оптимального решения, если оно существует
Эвристические – используют приближённые методы и эвристики

## Slide 7: Генетические алгоритмы построения пути

## Slide 8: Grid кодирование
Способы кодирования окружения:
Двоичное
Десятичное
Упорядоченное
Хромосома представляет потенциальное решение, т. е. путь робота от S к T

## Slide 9: Grid кодирование
Двоичное кодирование:
0000 0000 | 0010 0110 |
0110 0110 | 1001 1001
Десятичное кодирование:
0 0 | 2 6 | 6 6 | 9 9
Упорядоченное кодирование:
0 | 62 | 66 | 99

## Slide 10: Фитнесс функция

## Slide 11: Генетические операторы
Для генерации потомков используется обычный 1-точечный кроссинговер с заданной вероятностью Pc
Далее к потомкам с вероятностью Pm применяется оператор мутации

## Slide 12: Генетический алгоритм поиска пути
Кодирование пути между S и T множеством узловых точек: (x1, y1), (x2, y2), …, (xL-2, yL-2), где L – длина хромосомы
Генерация случайной начальной популяции
Ранжирование особей согласно значениям фитнесс-функции и выбор двух лучших (селекция)
Выполнения оператора кроссинговера
Выполнение оператора мутации для нереализуемых путей
Повторяем пока не достигнут критерий остановки

## Slide 13: Эксперименты
Сетка 16x16, 8 препятствий
Параметры ГА:
N = 60
L = 7
Pc = 1.0
Pm = 0.1

## Slide 14: Эксперименты
Средние значения после 10 запусков генетического алгоритма

## Slide 15: Эксперименты
Сетка 16x16, 7 препятствий
Параметры ГА:
N = 60
L = 7
Pc = 1.0
Pm = 0.1

## Slide 16: Эксперименты
Средние значения после 10 запусков генетического алгоритма

## Slide 17: Угловое кодирование
Альтернативный способ кодирования пути:
(a) 4 направления - робот может передвигаться по горизонталям (1, 3) и вертикалям (0, 2)
(b) 8 направлений - робот может передвигаться также по диагоналям (1, 3, 5, 7)

## Slide 18: Угловое кодирование
Хромосома представляет собой список направлений движения робота:
где D – целое число, определяющее направление движения

## Slide 19: Фитнесс-функция

## Slide 20: Динамический поиск пути
Систему поиска пути можно разделить на две компоненты:
Ищем маршрут по заранее заданной карте ещё до запуска робота (offline компонента)
Если робот встретил новые препятствия, которых не было в исходной карте, то запускается новый алгоритм поиска с актуальной точки (online компонента)

## Slide 21: Эксперименты: загроможденные препятствия
(0,0) – начало
(15, 9) – конец

## Slide 22: Эксперименты: региональные препятствия
(0,0) – начало
(15, 9) – конец

## Slide 23: Эксперименты: препятствия, окружающие конечную точку
(0,0) – начало
(15, 9) – конец

## Slide 24: Эксперименты: динамика
(0,0) – начало
(15, 9) – конец
Сначала для статической среды

## Slide 25: Эксперименты: динамика
(0,0) – начало
(15, 9) – конец
Добавили 1 препятствие

## Slide 26: Эксперименты: динамика
(0,0) – начало
(15, 9) – конец
Добавили 2 препятствия

## Slide 27: Эксперименты: сравнение с точными алгоритмами

## Slide 28: Эксперименты: сравнение с точными алгоритмами

## Slide 29: Эксперименты: сравнение с точными алгоритмами

## Slide 30: Эксперименты: сравнение с точными алгоритмами

## Slide 31: Эксперименты: сравнение с точными алгоритмами

## Slide 32: Эксперименты: сравнение с точными алгоритмами
Видно, что вариантами с 8 возможными направлениями движения дает лучшие результаты, как по длине, так и по числу смен направления

## Slide 33: Спасибо за внимание!